# Sähkövirta, jännite

## Laboratoriotyöt

- Työ 1/7, jossa tutkit lamppujen rinnan kytkennän vaikutusta sähkövirran suuruuteen virtapiirin eri osissa. Mitataan ensin yhden lampun läpi kulkevan virran suuruus, sitten kummankin rinnan kytkettyjen lampun läpi kulkevan virran suuruus jne. Lisäksi mitataan kokonaisvirran suuruus virtapiirissä. Tarkkaile työssä myös lampun (lamppujen) kirkkautta. Laita alla olevaan taulukkoon työstä saatavat tulokset. Muista kaikissa töissä kirjoittaa mittarin antamat kaikki nollat, sillä se kertoo mittarin tarkkuudesta (,joka näkyy laskun vastauksen tarkkuudessa)

SARJAAN KYTKENTÄ (sähkövirta, jännite)

| Lamppujen lukumäärä | Sähkövirta lampussa 1 | Sähkövirta lampussa 2 | Sähkövirta lampussa 3 | Kokonaissähkövirta (A) | Lamppujen kirkkaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,36 |  |  | 0,36 | kirkas |
| 2 | 0,36 | 0,36 |  | 0,72 | sama |
| 3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,08 | sama |

Huomaa, että lamput ovat samanlaisia.

- Miten työn virtalähteet (pyöreät paristot) on kytketty? (Kysymys ei liity itse työhön)

Sarjaan

- Miten lamppujen kirkkaus muuttui?

Ei mitenkään, lamput paloivat yhtä kirkkaasti työn jokaisessa vaiheessa

- Käytä yllä olevaa taulukkoa hyväksesi ja vastaa kysymyksiin. Huomaa, että lamppu on vastus, joka ”kuluttaa” sähkövirran määrää.

Mikä oli lampun läpi kulkevalle kokonaisvirran suuruus, kun yksi lamppu (vastus) kytkettiin virtapiiriin?

0,36 A

Miten lamppujen läpi kulkevalle kokonaisvirralle kävi, kun virtapiiriin lisättiin toinen samanlainen lamppu sarjaan?

Virta kaksinkertaistui

Miten lamppujen läpi kulkevalle kokonaisvirralle kävi, kun virtapiiriin lisättiin kolmas samanlainen lamppu sarjaan?

Virta kolminkertaistui

Miksi lamput paloivat yhtä kirkkaasti, kun niiden määrä kasvoi (rinnan kytkentä)?	Lamppujen läpi kulki yhtä suuri virta (0,36 A)

- Työ 5/7, jossa tutkit lamppujen sarjaan kytkennän vaikutusta jännitehäviön suuruuteen virtapiirin eri osissa. Mitataan ensin yhden lampun läpi kulkevan virran suuruus, sitten kummankin sarjaan kytketyn lampun läpi kulkevan virran suuruus jne. Lisäksi mitataan kokonaisjännitteen suuruus virtapiirissä. Tarkkaile työssä myös lampun (lamppujen) kirkkautta. Laita alla olevaan taulukkoon työstä saatavat tulokset. Muista kaikissa töissä kirjoittaa mittarin antamat kaikki nollat, sillä se kertoo mittarin tarkkuudesta (,joka näkyy laskun vastauksen tarkkuudessa)

SARJAAN KYTKENTÄ (sähkövirta, ei jännite)

| Lamppujen lukumäärä | Jännitehäviö lampussa 1 | Jännitehäviö lampussa 2 | Jännitehäviö lampussa 3 | Kokonaisjännitehäviö |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 V |  |  | 4,50 V |
| 2 | 2,25 V | 2,25 V |  | 4,50 V |
| 3 | 1,50 V | 1,50 V | 1,50 V | 4,50 V |

Miten lamppujen kirkkaus muuttui?

Lamput paloivat sitä himmeämmin, mitä useampi lamppu oli kytketty sarjaan.

- Mikä oli virtapiirin kokonaisjännite?

4,50 V

Kun kaksi lamppua kytkettiin sarjaan, niin miten suuri oli kummankin lampun jännitehäviö?

2,25 V

Miten suuri oli lamppujen jännitehäviöiden summa?

4,50 V	(2,25 + 2,25)

- Mikä oli virtapiirin kokonaisjännite, kun lamppuja kytkettiin kolme kappaletta sarjaan?

4,50 V

Miten suuri oli kunkin lampun jännitehäviö eli jännite lampun napojen välissä?

1,50 V

Miten suuri oli lamppujen jännitehäviöiden summa?

4,50 V	(1,5 + 1,5 + 1,5)

- Jos lamppuja olisi kytketty neljä sarjaan, niin miten suuri olisi ollut kunkin lampun jännitehäviö?

1,13 V (1,125 V, mutta mittari ei näyttäisi sitä)

- Miksi lamput paloivat himmeämmin, kun niiden määrä kasvoi (sarjaan kytkentä)?

Kokonaisjännite (4,5 V) jakaantui yhä useammalle lampulle, jolloin kunkin lampun 	napojen jännite pieneni, joten lamput paloivat himmeämmin.

Lamppujen sarjankytkennässä jännitehäviöiden summa on yhtä suuri kuin kuormitettu kokonaisjännite eli

U = U1 + U2 + U3 + …

Työ 7/7, jossa muutettiin paristojen määrää ja niiden kytkentätapaa, lamppujen määrää ja niiden kytkentätapaa. Ota alla olevaan taulukkoon tulokset ylös Huomaa, että ampeerimittaria (virtamittaria) EI SAA KOSKAAN kytkeä virtapiiriin yksinään..

| Lamput kpl | Sarjassa | Rinnan | Paristot kpl | Sarjassa | Rinnan | Lampun jännite | Lampun virta | Kokonais- jännite | Kokonais virta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1,50 | 0,12 |
| 0 |  |  | 2 | x |  |  |  | 3,00 | 0,24 |
| 0 |  |  | 3 | x |  |  |  | 4,50 | 0,36 |
| 0 |  |  | 1 |  | x |  |  | 1,50 | 0,12 |
| 0 |  |  | 2 |  | x |  |  | 1,50 | 0,12 |
| 0 |  |  | 3 |  | x |  |  | 1,50 | 0,12 |
| 1 | x |  | 1 | x |  | 1,5 |  | 1,50 | 0,12 |
| 1 | x |  | 2 | x |  | 3,0 |  | 3,00 | 0,24 |
| 1 | x |  | 3 | x |  | 4,5 |  | 4,50 | 0,36 |
| 2 | x |  | 1 | x |  | 0,75 |  | 1,50 | 0,06 |
| 2 | x |  | 2 | x |  | 1,50 |  | 3,00 | 0,12 |
| 2 | x |  | 3 | x |  | 2,25 |  | 4,50 | 0,18 |
| 3 | x |  | 1 | x |  | 0,50 |  | 1,50 | 0,04 |
| 3 | x |  | 2 | x |  | 1,00 |  | 3,00 | 0,08 |
| 3 | x |  | 3 | x |  | 1,50 |  | 4,50 | 0,12 |
| 1 | x |  | 1 |  | x | 1,50 |  | 1,50 | 0,12 |
| 1 | x |  | 2 |  | x | 1,50 |  | 1,50 | 0,12 |
| 1 | x |  | 3 |  | x | 1,50 |  | 1,50 | 0,12 |
| 2 | x |  | 1 |  | x | 0,75 |  | 1,50 | 0,06 |
| 2 | x |  | 2 |  | x | 0,75 |  | 1,50 | 0,06 |
| 2 | x |  | 3 |  | x | 0,75 |  | 1,50 | 0,06 |
| 3 | x |  | 1 |  | x | 0,50 |  | 1,50 | 0,04 |
| 3 | x |  | 2 |  | x | 0,50 |  | 1,50 | 0,04 |
| 3 | x |  | 3 |  | x | 0,50 |  | 1,50 | 0,04 |
| 1 |  | x | 1 | x |  |  | 0,12 | 1,50 | 0,12 |
| 1 |  | x | 2 | x |  |  | 0,24 | 3,00 | 0,24 |
| 1 |  | x | 3 | x |  |  | 0,36 | 4,50 | 0,36 |
| 2 |  | x | 1 | x |  |  | 0,12 | 1,50 | 0,24 |
| 2 |  | x | 2 | x |  |  | 0,24 | 3,00 | 0,48 |
| 2 |  | x | 3 | x |  |  | 0,36 | 4,50 | 0,72 |
| 3 |  | x | 1 | x |  |  | 0,12 | 1,50 | 0,36 |
| 3 |  | x | 2 | x |  |  | 0,24 | 3,00 | 0,72 |
| 3 |  | x | 3 | x |  |  | 0,36 | 4,50 | 1,08 |
| 1 |  | x | 1 |  | x |  | 0,12 | 1,50 | 0,12 |
| 1 |  | x | 2 |  | x |  | 0,12 | 1,50 | 0,12 |
| 1 |  | x | 3 |  | x |  | 0,12 | 1,50 | 0,12 |
| 2 |  | x | 1 |  | x |  | 0,12 | 1,50 | 0,24 |
| 2 |  | x | 2 |  | x |  | 0,12 | 1,50 | 0,24 |
| 2 |  | x | 3 |  | x |  | 0,12 | 1,50 | 0,24 |
| 3 |  | x | 1 |  | x |  | 0,12 | 1,50 | 0,36 |
| 3 |  | x | 2 |  | x |  | 0,12 | 1,50 | 0,36 |
| 3 |  | x | 3 |  | x |  | 0,12 | 1,50 | 0,36 |

## Teoria

- Mikä on jännite?

Varausero

- Mitä kirjainsymbolia jännitteelle käytetään?

U

- Mikä on jännitteen yksikön nimi?

Voltti

- Millä kirjaimella merkitään jännitteen yksikköä?

V

- Kenen mukaan jännitteen yksikkö on saanut nimensä?

Aleksandro Voltan mukaan

- Millä nimillä kutsutaan mittareita, jotka mittaavat jännitettä?

Jännite- eli volttimittari

- Mikä on lähdejännite?

Pariston napojen (plus ja miinus) välinen jännite(-ero)

- Mikä on pyöreän pariston jännite?

1,5 V

- Mikä on litteän pariston jännite?

4,5 V

- Mikä on auton akun jännite yleensä?

12 V

- Mikä on kotitalouksien verkkojännite?

230 V

- Miten kytketään jännitemittari?

Rinnan mitattavan laitteen kanssa

- Mikä on jännitehäviö?

Sähkölaitteen (esim. lampun) saama jännite virtapiirissä

- Mikä laki valitsee lähdejännitteiden (virtalähteet) ja jännitehäviöiden (laitteet) välillä?

Lähdejännitteiden summa on jännitehäviöiden summa

- Mikä on sähkövirta?

Elektronien (varattujen hiukkasten) liikettä

- Mitä kirjainsymbolia sähkövirralle käytetään?

I

- Mikä on sähkövirran yksikön nimi?

Ampeeri

- Millä kirjaimella merkitään sähkövirran yksikköä?

A

- Kenen mukaan jännitteen yksikkö on saanut nimensä?

Ampere nimisen tutkijan

- Millä nimillä kutsutaan mittareita, jotka mittaavat jännitettä?

Virta- eli ampeerimittareiksi

- Miten sähkövirran vaikutukset näkyvät kotonasi (fysiikan mielessä)?

Valona, lämpönä, liikkeenä

- Jos virta suurenee, niin miten se näkyy lampussa?

Se valaisee kirkkaammin

- Miten virtamittari kytketään virtapiiriin?

Sarjaan mitattavan laitteen kanssa EI KOSKAAN YKSIN!

- Mitä on tasavirta?

Virran suunta ei muutu vaan on koko ajan samansuuntainen

- Mitkä virtalähteet antavat tasavirtaa?

Paristot ja akut

- Miten vaihtovirta eroaa tasavirrasta?

Sen suunta vaihtuu jatkuvasti

- Mikä on sähkövirran taajuus Suomessa?

50 Hz eli virran suunta muuttuu 50 kertaa sekunnissa

- Kirjoita Kirchhoffin lait:

1. Tulevien ja lähtevien virtojen summa on sama (vrt joki ennen saarta ja saaren 	jälkeen)

2. Virtapiirin jokaisessa umpinaisessa silmukassa:

Lähdejännitteiden summa  =  jännitehäviöiden summa

- Virtapiirin energian säilymislaki:

pariston napojen jännite = sähkölaitteiden napojen jännite (jännitehäviöt)

Harjoitustaulukko: Täytä taulukko ilman mittauksia. Pyöreät paristot 1,V,Lamppu 0,12 A

| Lamput kpl | Sarjassa | Rinnan | Paristot kpl | Sarjassa | Rinnan | Lampun jännite | Lampun virta | Kokonais- jännite | Kokonais virta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 | x |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 2 | x |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 3 | x |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  | x |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 2 |  | x |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 3 |  | x |  |  |  |  |
| 1 | x |  | 1 | x |  |  |  |  |  |
| 1 | x |  | 2 | x |  |  |  |  |  |
| 1 | x |  | 3 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | x |  | 1 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | x |  | 2 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | x |  | 3 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | x |  | 1 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | x |  | 2 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | x |  | 3 | x |  |  |  |  |  |
| 1 | x |  | 1 |  | x |  |  |  |  |
| 1 | x |  | 2 |  | x |  |  |  |  |
| 1 | x |  | 3 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | x |  | 1 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | x |  | 2 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | x |  | 3 |  | x |  |  |  |  |
| 3 | x |  | 1 |  | x |  |  |  |  |
| 3 | x |  | 2 |  | x |  |  |  |  |
| 3 | x |  | 3 |  | x |  |  |  |  |
| 1 |  | x | 1 | x |  |  |  |  |  |
| 1 |  | x | 2 | x |  |  |  |  |  |
| 1 |  | x | 3 | x |  |  |  |  |  |
| 2 |  | x | 1 | x |  |  |  |  |  |
| 2 |  | x | 2 | x |  |  |  |  |  |
| 2 |  | x | 3 | x |  |  |  |  |  |
| 3 |  | x | 1 | x |  |  |  |  |  |
| 3 |  | x | 2 | x |  |  |  |  |  |
| 3 |  | x | 3 | x |  |  |  |  |  |
| 1 |  | x | 1 |  | x |  |  |  |  |
| 1 |  | x | 2 |  | x |  |  |  |  |
| 1 |  | x | 3 |  | x |  |  |  |  |
| 2 |  | x | 1 |  | x |  |  |  |  |
| 2 |  | x | 2 |  | x |  |  |  |  |
| 2 |  | x | 3 |  | x |  |  |  |  |
| 3 |  | x | 1 |  | x |  |  |  |  |
| 3 |  | x | 2 |  | x |  |  |  |  |
| 3 |  | x | 3 |  | x |  |  |  |  |