# Sähkömagneetti (FyssaMoppi II)

## Laboratoriotyöt

- Työ 1/4. Tässä työssä tutkitaan jännitteen muutoksen vaikutusta sähkömagneetin toimintaan, kun magneetin kierrosluku ei muutu eli pysyy vakiona.

Mistä osista sähkömagneetti muodostuu?

- Kun sähkömagneetin jännite on 0 V, niin mitä voit sanoa sen sähkömagneetin magneettisuudesta?

- Kun jännitettä kasvatetaan 0V ( 6 V, niin mitä tapahtui nauloille?

- Mitä siis tapahtuu sähkömagneetin voimakkuudelle jännitteen kasvaessa?

Tee työ 2/4

- Työ 3/4. Tässä työssä tutkitaan, mitä sähkömagneetin voimakkuudelle tapahtuu, kun käämin kierroslukua muutetaan jännitteen pysyessä vakiona.

Mitä magneetin voimakkuudelle tapahtuu kierrosluvun kasvaessa?

## Teoria

Teoria 1/3 Katso myös animaatio.

- Mitä tapahtuu, kun johtimeen kytketään sähkövirta?

- Miten magneettikentän suunta on johtimeen nähden?

- Mikä määrää magneettikentän suunta?

- Miten johtimesta tehdään käämi?

- Miten käämistä saadaan sähkömagneetti?

- Mitä tapahtuu, kun sähkömagneettiin kytketään sähkövirta? (vrt. kysymys 6)

Teoria 2/3. Katso animaatio myös.

- Mitkä seikat vaikuttavat sähkömagneetin voimakkuuteen?

Teoria 3/3. Katso animaatio myös.

- Kirjoita oikean käden sääntö

- Kirjoita käämin oikean käden sääntö.

- Piirrä magneettikentän suunta seuraaviin kuviin

Jos sähkövirta tulee suoraan paperin läpi katsojaan päin, niin sitä merkitään sitä pisteellä · (vrt. Jos tikkataulun tikka tulee paperin läpi ylöspäin, niin ensimmäisenä paperin lävistää tikan kärki = piste)

Jos sähkövirta menee kohtisuoraan paperin sisään, merkitään sitä rastilla x. (vrt. Jos tikkataulun tikka heitetään suoraan paperin läpi, niin viimeisenä tikasta nähdään sulka)

# Text boxes

·

x